Pokyny při provádění domovních přípojek – vodovodních, kanalizačních

_________________________________________________________________

váš dopis značky/ze dne                   	naše značka          	       vyřizuje	                          dne

Hanza / 724 095 123                         10.10.2019

hanza@aquasumava.cz

Vážení vlastníci nemovitostí,

v současné době se blíží dokončení stavby kanalizace a vodovodu v obci Pocinovice.

Z tohoto důvodu si dovolujeme podat informace o dalším postupu ohledně přípojek.

1/Vypracovaná projektová dokumentace jednotlivých přípojek byla podána se žádostí o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad. Náklady spojené se zajištěním povolení ke stavbě kanalizačních a vodovodních přípojek včetně správních poplatků a projektové dokumentace hradí obec Pocinovice. Po vydání povolení ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky Vám zašleme projektovou dokumentaci s podrobnými informacemi o stavbě.

2/ V rámci stavby jsou postupně vytaženy přípojky na hranice pozemků. Tuto část u stávajících nemovitostí obec hradí na své náklady, tzn. od napojení na kanalizaci nebo vodovod po hranici Vašeho pozemku. Od hranice pozemku po místo přepojení s vnitřními rozvody je stavba přípojky na Vaše náklady. Obec hradí náklady na vybudování 1 kanalizační a 1 vodovodní přípojky na veřejné části. Další přípojky si hradí v celém rozsahu vlastník nemovitosti. (veřejná část + soukromý pozemek vlastníka)

3/ Náklady na vybudování přípojek budoucí nemovitosti (zasíťování parcel) hradí v celé výši majitel pozemku včetně částí na veřejně přístupném pozemku.

4/ Vlastní přepojení přípojek je možno provést, až po dokončení stavby vodovodu a kanalizace včetně výstavby centrální čistírny odpadních vod a vodojemu.

(O zahájení přepojení přípojek bude obec občany včas kontaktovat)

Projektová dokumentace je umístěna na stránkách obce Pocinovice www.pocinovice.cz k nahlédnutí.

Realizace přípojek může být řešena dvěma způsoby :

A/ objednání realizace přípojek u naší firmy AQUAŠUMAVA, která vše nezbytné pro stavbu zajistí tzv. na klíč - kontaktní osoba J. Hanza 724095123, email hanza@aquasumava.cz

B/ realizace jinou odbornou firmou. V tomto případě je třeba, aby nás firma kontaktovala ohledně stanovení podmínek realizace:

C/ svépomocí

- Zajistit vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (plynofikace, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a sdělovací kabely),

- Dohledání místa napojení na kanalizaci a vodovod

- U kanalizace ekologicky zneškodnit obsah septiku, či jímky, domovní ČOV.

Doklad o odvozu a likvidaci uschovat! Nesmí dojít k přečerpání do kanalizace obce Pocinovice.

- vykopání rýhy pro přípojku, zajistit podsyp potrubí (u vod. příp. max. frakce 0-4mm a u kanalizace frakce max. 0-16mm) a následně osadit potrubí do výkopu a propojit potrubí

- v dostatečném předstihu oznámit datum realizace přípojky na Obci Pocinovice a počkat na odsouhlasení obce, či jejich pověřené osoby. (kontroluje se celkové provedení přípojky, podsyp u potrubí, napojení na veřejnou síť a na vnitřní rozvody, trasa přípojky, umístění a vystrojení šachet, umístění vodoměrů). Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě napojeny dešťové vody.

- Po odsouhlasení pověřené osoby může být dále proveden obsyp a zásyp potrubí, nad potrubím cca 10cm  umístit výstražnou fólii, dále zasypat zeminou a hutnit po 25cm (do 30cm nad potrubím nehutnit!).

- Geodeticky zaměřit přípojku

- Návštěva obce Pocinovice pro podpis smlouvy o vodném a stočném, současně odevzdat zaměření skutečného provedení přípojek.

Pozor!!! Při provádění je nutné dodržet - zajištění nejmenšího dovoleného krytí potrubí, na prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 6005, na stávající sítě (plyn, elektro, atd. vytýčit před zahájení prací!!), dodržení trasy a šachet dle projektové dokumentace. Nepropojovat vlastní zdroje vody (studny, vrt) s veřejným (novým) vodovodem. Do nové splaškové kanalizace nenapojovat dešťové vody (svody z okapů a meliorací, přepady z jezírek apod.) pro dešťové vody slouží stávající dešťová kanalizace). U šachet je v nevyhovujícím podloží potřeba obetonování vnějších stěn šachty.

Povinnost napojení na kanalizaci je dána zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech kanalizacích.

## Vodoměrná šachta

Šachta je umístěna na soukromém pozemku, maximální vzdálenost umístění vodoměrné šachty včetně vodoměru je 12m od napojení na veřejný vodovod (hlavní řad). Šachta musí být vybavena žebříkem nebo stupadly. Minimální půdorysné rozměry vodoměrné šachty jsou 0,9/1,2 m (nebo kruh o průměru 1,0 m) a nejmenší výška je 1,5 m. Vstupní otvor šachty má být min. 0,6 x 0,6 m (nebo kruhový o průměru 0,6 m) krytý poklopem stejných rozměrů. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní a povrchové vody, musí být odvětrána a bezpečně stále přístupná.

Doporučuje se šachtu odvodnit - nikdy do kanalizace, ale do drenážního vsaku.

Kanalizační šachta (revizní)

PVC KG DN400 – musí být ve vodotěsném provedení a bez napojení dešťových vod. Poklop dle umístění (pojízdný/pochozí).

Podrobné informace budou uvedeny v projektové dokumentaci, která Vám bude dodána po vydání povolení ke stavbě přípojek.

__________________________________________________________________

Naše firma nabízí realizaci přípojek, kterou si u nás můžete závazně objednat na e-mailové adrese: aqua@aquasumava.cz, nebo doručením objednávky na adresu: AQUAŠUMAVA s.r.o, Palackého 898, 340 22 Nýrsko – cena za realizaci přípojek je dána ceníkově.

V případě potřeby, či nejasností mě neváhejte kontaktovat na

tel. 724 095 123, nebo na e-mail: hanza@aquasumava.cz

S pozdravem                                                      Ing. Igor Kasalický

Jednatel společnosti

AQUAŠUMAVA s.r.o.